## Slide 1: 第4章 数据传送指令
罗文坚
中国科大 计算机学院
http://staff.ustc.edu.cn/~wjluo/mcps/

## Slide 2: 本章内容
MOV指令回顾
PUSH/POP指令
装入有效地址
数据串传送
其他数据传送指令
段超越前缀
汇编程序详述

## Slide 3: MOV指令回顾
机器语言
  操作码、MOD字段、寄存器分配、R/M存储器寻址、特殊寻址方式、32位寻址方式、立即指令、段寄存器MOV指令
64位模式

## Slide 4: 机器语言
机器语言：作为指令由微处理器理解和使用的二进制代码，用来控制微处理器自身的运行。
8086~Core 2的机器语言指令长度从1字节到13字节。
尽管机器语言好像很复杂，但这些微处理器的机器语言也很规则。
  共有100,000多种变化形式的机器语言指令。
  几乎不能列一个完整的指令表来包含这多么变形。
  在机器语言指令中，某些二进制位是已给定的，其余二进制位则由每条指令的变化形式来确定。

## Slide 5: 16位指令模式
8086~80286的指令是16位指令模式。
16位指令模式与80386及更高型号微处理器工作在16位指令模式时是兼容的。
80386及更高型号微处理器工作在实模式时，假定所有指令都是16位模式。
在保护模式中，描述符的高端字节包含选择16位模式或32位模式指令的D位。

## Slide 6: 8086~Core 2指令的格式
16位指令模式
32位指令模式（仅用于80386~Pentium 4）

## Slide 7: 8086~Core 2指令的格式
32位指令格式的头2个字节，因为不常出现，故称为超越前缀（Override prefix）。
  第1个字节用来修改指令操作数的长度，称为地址长度前缀。
  第2个字节修改寄存器的长度，称为寄存器长度前缀。
32位指令格式的寄存器长度前缀：
  如果80386~Pentium 4按16位指令模式的机制操作（实模式或保护模式），而使用32位寄存器，则指令的前面出现寄存器长度前缀66H。
  如果微处理器按32位指令模式操作（只在保护模式），而且使用32位寄存器，则不存在寄存器长度前缀。
  如果在32位指令模式中出现16位寄存器，则要用寄存器长度前缀选择16位寄存器。
Notes: Overload(重载)，Override(覆盖)，Overwrite(重写)规则
mov ax，1与mov eax,1的机器指令是相同的。具体CPU会执行哪中操作要视当前代码段是16位还是32位而定。如果要在32位码段中执行mov ax，1这样的操作，则必须靠加上特殊的指令前缀来实现。

## Slide 8: 8086~Core 2指令的格式
  32位指令格式的地址长度前缀（67H）的用法与寄存器长度前缀类似。
在带有前缀的指令中，前缀把寄存器及操作数的长度从16位转换到32位，或是从32位转换到16位。
注意：16位指令模式用8位及16位寄存器和寻址方式；而32位指令模式使用8位及32位寄存器和寻址方式，这是默认的用法。
  前缀可以超越这些默认，使得32位寄存器可以用于16位模式，而16位寄存器可以用于32位模式。

## Slide 9: 8086~Core 2指令的格式
操作模式（mode of operation）的选择（16位或32位）要符合应用程序的特征。
  如果应用程序多使用8位或32位数据，则要选择32位模式。
  如果大多使用8位或16位数据，则要选择16位模式。
DOS只能按照16位模式操作，Window所可以工作于两类模式。

## Slide 10: 8086~Core 2指令的格式
操作码：选择微处理器执行的操作（加、减、传送）等。多数机器语言指令的操作码长度为1或2个字节。
多数机器语言指令的第1个操作码字节的一般格式。
D位：指示数据流的方向（REGR/M或R/MREG）。
W位：指令模式位（W=0: 8位；W=1: 16或32位）。

## Slide 11: 8086~Core 2指令的格式
D=1，数据从第2字节的R/M字段流向REG字段。
D=0，数据从REG字段流向R/M字段。
W=0，表示数据长度为字节。
W=1，表示数据的长度是字或双字（由寄存器长度前缀确定）。
第1、2个字节的一般格式

## Slide 12: 8086~Core 2指令的格式
MOD字段：规定指令的寻址方式，选择寻址类型及所选类型是否有位移量。
16位指令模式的MOD字段（不带操作数长度前缀）

## Slide 13: 8086~Core 2指令的格式
16位指令模式的MOD字段（不带操作数长度前缀）
  如果MOD=11，选择寄存器寻址方式，用R/M字段指定寄存器而不是存储单元。
  如果MOD=00，01，或10，R/M字段选择一种数据存储器寻址方式。
    00表示不带位移量，例，MOV AL, [DI]
    01表示包含8位有符号扩展的位移量。例，MOV AL, [DI+2]
    10表示包含16位有符号扩展的位移量。例，MOV AL, [DI+1000H]

## Slide 14: 8086~Core 2指令的格式
16位指令模式的MOD字段（不带操作数长度前缀）
  ……
  当微处理器执行指令时，将8位的位移量符号扩展为16位的位移量。
  例如，80H符号扩展（sign-extended）后成为FF80H。
80386~Core 2微处理器中，对于16位指令模式，MOD字段的含义没有变化。

## Slide 15: 8086~Core 2指令的格式
80386~Core 2微处理器中的32位指令模式，MOD字段的含义：

## Slide 16: 8086~Core 2指令的格式
80386~Core 2微处理器中，MOD字段的含义受地址长度超越前缀影响。
  当MOD=10时，16位指令模式下，16位位移量变成32位位移量。
  在80386以上微处理器中，工作在32位指令模式下时，如果不用地址长度超越前缀，则只允许用8位或32位位移量。
  当然，32位指令模式下，8位/16位的位移量将被符号扩展至32位。

## Slide 17: 8086~Core 2指令的格式
REG字段和R/M字段（仅当MOD=11时）指示寄存器的分配情况

## Slide 18: 8086~Core 2指令的格式
例，假设有一个2字节指令8BECH。
MOV BP, SP

## Slide 19: 8086~Core 2指令的格式
例，对于80386以上微处理器，以16位指令模式操作时，出现了668BE8H指令。
  第1个字节是66H，寄存器长度超越前缀。
  操作码MOV，源操作数EAX，目的操作数EBP。
  这条指令是：MOV EBP, EAX
例，对于80386以上微处理器，以32位指令模式操作时，出现了668BE8H指令.
  这条指令是：MOV BP, AX
编写汇编程序时，可以指定16位或32位指令模式。

## Slide 20: 8086~Core 2指令的格式
R/M字段的存储器寻址
  如果MOD=00，01或10，则R/M指示存储器寻址。
16位的R/M存储器寻址方式
直接寻址如何表示？

## Slide 21: 8086~Core 2指令的格式
16位的R/M存储器寻址方式
  当MOD=00，R/M=110时，指示直接寻址（只用位移量寻址存储器的数据）。
  但是，“MOD=00，R/M=110”指示用[BP]寻址，而且没有位移量。存在冲突？
    实际上，机器语言中，不可以用没有位移量的[BP]寻址方式。每当指令中出现[BP]寻址方式时，汇编程序就使用一个8位的位移量00H（此时MOD=01）。
    或者说，[BP]被汇编成[BP+0]。

## Slide 22: 8086~Core 2指令的格式
R/M选择的32位寻址方式

## Slide 23: 8086~Core 2指令的格式
R/M选择的32位寻址方式
  当R/M=100时，指示“比例变址寻址”，指令中出现附加字节——比例变址字节。
注意1：Index=100时，无变址寄存器。
注意2：Base=101时，使用或不用EBP？
思考：如何指示是否只包含比例变址？
Notes: 32位CPU：The ESP register cannot be used as an index register.
当MOD=00，Base=101时，用于指示没有Base寄存器。Otherwise, it means disp8 or disp32 + [EBP].This provides the following address modes:
  MOD bits Effective Address
  00 [scaled index] + disp32
  01 [scaled index] + disp8 + [EBP]
  10 [scaled index] + disp32 + [EBP]

## Slide 24: 8086~Core 2指令的格式
R/M选择的32位寻址方式
  比例变址字节有8位，MOD有2位，REG有3位，D和W各1位，共计15位，则比例变址有215种组合。
  在80386~Core2中，仅MOV指令就有32000中组合。

## Slide 25: 8086~Core 2指令的格式
立即指令。例，MOV WORD PTR [BX+1000H], 1234H

## Slide 26: 8086~Core 2指令的格式
段寄存器MOV指令
  段寄存器的内容通过MOV、PUSH、POP指令传送，用一组专门的寄存器位（REG字段）选择段寄存器。

## Slide 27: 8086~Core 2指令的格式
段寄存器MOV指令
  例，MOV [DI], DS
注意Opcode!

## Slide 28: 64位模式
64位模式增加了一个REX前缀（40H~4FH），放在在其它前缀之后，操作码之前。
REX前缀的目的是修改指令的第二字节中的REG字段和R/M字段。
  寻址R8~R15寄存器时必须用REX前缀。
分两种情况解释：
  无比例变址字段
  有比例变址字段

## Slide 29: 64位模式
REX无比例变址的应用
注：W=0 表示 Operand size determined by CS.D。

## Slide 30: 64位模式
64位寄存器和内存的RRRR和MMMM字段的标志符
Notes: MOD=11时，解释为寄存器；否则，为存储器寻址。
当MOD不等于11时，如果r/m=100，不管M是多少，则表示要用SIB（the scaled-index byte）字节。注意，Intel手册中明确说：SIB byte also required for R12-based addressing.

## Slide 31: 64位模式
含比例变址

## Slide 32: 本章内容
MOV指令回顾
PUSH/POP指令
装入有效地址
数据串传送
其他数据传送指令
段超越前缀
汇编程序详述

## Slide 33: PUSH/POP指令
6中形式的PUSH/POP指令
  PUSH 立即数
  PUSH / POP 寄存器
  PUSH / POP 存储器
  PUSH / POP 段寄存器
  PUSH / POP 标志寄存器
  PUSHA / POPA （全部寄存器）
8086/8088不支持PUSH/POP立即数，不支持PUSHA/POPA。
Pentium4和Core2的64位模式不支持PUSHA/POPA。

## Slide 34: PUSH/POP指令
立即数寻址（8086/8088不支持，其余支持）
  允许立即数压入堆栈，但不能从堆栈弹出。
寄存器寻址
  可以将任何16位通用寄存器入栈、出栈。
  80386以上微处理器中，可以将32位扩展寄存器和标志寄存器EFLAGS入栈、出栈。
  对于段寄存器寻址，所有段寄存器可以入栈，但CS不作为出栈的目的操作数。
采用存储器寻址时
  可将16位存储单元的内容入栈、出栈。
  80386以上CPU中，可将32位存储单元的内容入栈、出栈。

## Slide 35: PUSH指令
PUSH指令的格式

## Slide 36: PUSH指令
PUSHA指令：将AX、CX、DX、BX、SP、BP、SI、DI顺序入栈。
  压入堆栈的SP的内容是其在PUSHA指令执行前的值。
PUSHF指令：将标志寄存器FLAGS压入堆栈。
PUSHAD指令：压入80386~Pentium 4中全部32位寄存器。此时，需要32字节（4×8）的存储空间。
PUSHFD指令：将标志寄存器EFLAGS压入堆栈。

## Slide 37: PUSH指令
PUSH立即数指令有两种操作码，都是将一个16位立即数压入堆栈。
  PUSH imm8，操作码为6AH
  PUSH imm16，操作码为68H
PUSHD imm32：将32位立即数压入堆栈。
例如，PUSH 8指令，实际是将0008H入栈。

## Slide 38: POP指令
POP指令的格式

## Slide 39: POP指令
POP指令不能用立即寻址方式。
POPF从堆栈弹出2字节数据，并送入FLAGS。
  POPFD恢复EFLAGS。
POPA从堆栈弹出16字节的数据，依次送入DI、SI、BP、SP、BX、DX、CX和AX。
  POPAD类似，但针对32位的扩展寄存器。
  数据出栈时，SP/ESP被忽略。
POP CS是不允许的。
Notes: The value on the stack for the ESP or SP register is ignored.

## Slide 40: 初始化堆栈
初始化堆栈时应加载堆栈段寄存器和堆栈指针寄存器。
例，堆栈段驻留在10000H~1FFFFH处。
SS=1000H
SP=0000H
思考：执行PUSH CX指令后？
Notes: 所有的段都是自然循环的。即段顶单元和段底部单元是邻接的。

## Slide 41: 初始化堆栈
汇编语言中堆栈段的设置
  第一种方式：完整段定义
第一条语句定义堆栈段的开始；
最后一条语句说明堆栈段的结束。
汇编和连接程序将正确的堆栈段的地址压入SS，把栈顶地址压入SP。

## Slide 42: 初始化堆栈
汇编语言中堆栈段的设置
  第二种方式：简化段定义
  适用于MASM
  .MODEL SMALL；定义存储模型
  .STACK 200H；设置堆栈，初始化SS和SP

## Slide 43: 初始化堆栈
如果程序没有定义堆栈段，会出现警告信息。
“LINK: warning L4021: no stack segment”
  如果所需的堆栈空间比较小，该警告信息可以不必理会，因为在操作系统装入程序时会自动为其添加一个默认的堆栈段，即“缺省指定”。

## Slide 44: 本章内容
MOV指令回顾
PUSH/POP指令
装入有效地址
数据串传送
其他数据传送指令
段超越前缀
汇编程序详述

## Slide 45: 装入有效地址
LEA
  把有效地址装入指定寄存器。
LDS、LES
  把有效地址装入寄存器，段地址装入DS或ES。
  64位模式下无效和不可用（因为用了平展模式）。
LFS、LGS、LSS
  有效地址装入寄存器，段地址装入FS、GS、SS。
  80386以上新增加。

## Slide 46: LEA指令
LEA指令：把由操作数指定的数据的偏移地址装入16位或32位寄存器。
例，LEA AX, NUMB
  将NUMB的偏移地址装入AX寄存器
  与MOV AX, NUMB不同
例，下面两条指令的区别
  LEA BX, [DI]；将DI的内容装入BX
  MOV BX, [DI]；将DI寻址的存储器数据装入BX

## Slide 47: LEA指令
例，下面两条指令功能相同
  LEA BX, LIST
  MOV BX, OFFSET LIST；OFFSET指示取偏移地址
既然有OFFSET伪指令，为何要有LEA指令？
  因为OFFSET只能用于类似于LIST这样的简单变量，不能用于类似于[DI]、LIST[DI]这样的操作数。
处理器执行LEA BX, LIST指令花费的时间比执行MOV BX, OFFSET LIST花费的时间长。
  原因：OFFSET LIST是由汇编程序事先计算的。

## Slide 48: LDS、LES、LFS、LGS、LSS
LDS、LES、LFS、LGS、LSS指令：把偏移地址装入16位或32位寄存器，并把段地址装入段寄存器DS、ES、FS、GS、SS。
这些指令可寻址32位（16+16）或48位（32+16）存储区。
偏移地址在前（低地址），段地址在后（高地址）。

## Slide 49: LDS、LES、LFS、LGS、LSS
例，LDS BX, [DI]

## Slide 50: 本章内容
MOV指令回顾
PUSH/POP指令
装入有效地址
数据串传送
其他数据传送指令
段超越前缀
汇编程序详述

## Slide 51: 数据串传送
有5条数据串传送指令
  LODS
  STOS
  MOVS
  INS
  OUTS
每条数据串传送指令都允许传送字节、字、或双字。
串指令与方向标志（D）、DI和SI寄存器密切相关。

## Slide 52: 方向标志
方向标志D只用于串操作指令。
D=0，SI和/或DI寄存器自动递增；
D=1，SI和/或DI寄存器自动递减。
  仅串操作指令实际使用的寄存器才自动递增或递减。
  传送字节时，SI和/或DI自动1；
  传送字时，SI和/或DI自动2；
  传送双字时，SI和/或DI自动4；
CLD指令清除方向标志，D=0；
STD指令设置方向标志，D=1。

## Slide 53: DI和SI
串操作指令执行时，对存储器的访问是通过DI和SI两个寄存器（或其中1个）实现的。
默认情况下，对于所有的串操作指令，DI偏移地址是用于访问附加段中的数据，SI偏移地址是用于访问数据段中的数据。
  SI的默认段寄存器DS可以用段超越前缀改变。
  DI的默认段寄存器ES不能改变。
对80386以上的CPU，工作在32位模式时，用ESI、EDI代替SI、DI。

## Slide 54: LODS指令
LODS指令：将SI寻址的数据装入AL、AX、EAX或RAX。数据装入寄存器后，SI自动1，2, 4, 或8。
LODS指令的格式：
  LODSB ；装入字节数据至AL
  LODSW ；装入字数据至AX
  LODSD ；装入双字数据至EAX
  LODSQ ；装入8字节数据至RAX
  LODS LIST；如果LIST是字节变量，则装入字节
  LODS DATA1；如果DATA1是字变量？
  LODS DATA2；如果DATA2是双字变量？
Notes: Q: quad

## Slide 55: STOS指令
STOS指令：将AL、AX、EAX、RAX的内容存储到DI寄存器存执的存储单元。数据传送后，DI自动1，2, 4, 或8。
STOS指令的格式：
  STOSB ；ES: [DI]=AL, DI=DI1
  STOSW ；ES: [DI]=AX, DI=DI2
  STOSD ；ES: [DI]=EAX, DI=DI4
  STOSQ ；ES: [DI]=RAX, DI=DI8
  STOS LIST ；ES: [DI]=AX, DI=DI1，设LIST是字节变量
  STOS DATA3 ；如果DATA3是字变量？
  STOS DATA4 ；如果DATA4是双字变量？

## Slide 56: 带REP前缀的STOS
重复前缀REP（Repeat Prefix）可以加到除了LODS指令以外的任何数据串传送指令上。
  执行重复的LODS操作没有意义。
REP前缀的作用：使得每次执行串指令后CX减1。CX减1后，重复执行指令，直到CX值为0时，指令终止。
  80386以上微处理器使用ECX。
  Pentium 4在64位模式下，使用RCX寄存器。
例，如果CX=100，执行REP STOSB
  CPU自动执行STOSB指令100次，将AL的内容存储相应的存储块。

## Slide 57: 带REP前缀的STOS
例，用内嵌汇编清除Buffer缓冲区。

## Slide 58: MOVS指令
MOVS指令：将数据从一个存储单元传送到另一个存储单元。
  SI寻址源操作数，DI寻址目的操作数。
  传送结束后，SI、DI自动递增或递减。
  对SI可以使用段超越前缀，而DI不能使用段超越前缀。
  MOVS指令是唯一允许的存储器到存储器的传送指令。

## Slide 59: MOVS指令
MOVS指令的格式：
  使用SI或ESI或RSI，DI或EDI或RDI

## Slide 60: MOVS指令
例，把BlockA复制到BlockB，用内嵌汇编实现

## Slide 61: MOVS指令
例，把BlockA复制到BlockB，用C语言实现

## Slide 62: MOVS指令
例，把BlockA复制到BlockB，用C语言实现后，对应的汇编语言版本。

## Slide 63: MOVS指令
例，把BlockA复制到BlockB，用C语言实现后，对应的汇编语言版本。

## Slide 64: MOVS指令
例，把BlockA复制到BlockB，用C语言实现后，对应的汇编语言版本。
显然，用内嵌汇编实现的程序更快！

## Slide 65: INS指令
INS指令（Input String，串输入）：从I/O设备把字节、字、双字传送到DI寻址的存储单元。
  I/O地址存放在DX寄存器中。
INS指令对于将外部设备的数据块直接输入到存储器非常有用。
注意：
  INS指令不能用于8086/8088 CPU。
  64位模式中，没有64位输入。但是，存储地址是64位，且由INS指令同RDI中定位。

## Slide 66: INS指令
INS指令的格式：
  使用DI、EDI或RDI。

## Slide 67: INS指令
例，用REP INSB输入数据

## Slide 68: OUTS指令
OUTS指令（Output String，串输出）：从数据段中SI寻址的字节、字、或双字传送到I/O设备。
  I/O地址存放在DX寄存器中。
注意：
  OUTS指令不能用于8086/8088 CPU。
  64位模式中，没有64位的输出。但是，RSI的地址是64位宽的。

## Slide 69: OUTS指令
OUTS指令格式
  使用DI、EDI或RDI。

## Slide 70: OUTS指令
例，用REP OUTSB输出数据

## Slide 71: 本章内容
MOV指令回顾
PUSH/POP指令
装入有效地址
数据串传送
其他数据传送指令
段超越前缀
汇编程序详述

## Slide 72: 其他数据传送指令
其他数据传送指令
  XCHG
  LAHF，SAHF
  XLAT
  IN，OUT
  MOVSX，MOVZX
  BSWAP
  CMOV

## Slide 73: XCHG指令
XCHG指令（Exchange，交换指令）：将一个寄存器内容与其他寄存器或存储单元的内容交换。
注意事项：
  可以交换字节、字、双字、8字节。
  不能实现段寄存器之间的交换。
  不能实现存储器和存储器之间的数据交换。
  存储器操作数可以用除立即数寻址方式以外的其他任何寻址方式。

## Slide 74: XCHG指令的格式举例
XCHG AL, CL
XCHG CX, BP
XCHG EDX, ESI
XCHG AL, DATA2
XCHG RBX, RCX

## Slide 75: LAHF和SAHF指令
LAHF指令：把标志寄存器的低8位送到AH。
SAHF指令：把AH内容送到标志寄存器的低8位。
LAHF和SAHF已经很少使用。
在64位模式下，LAHF和SAHF是无效的和不起作用的。

## Slide 76: XLAT指令
XLAT（Translate，换码）指令：把AL寄存器中内容转换成存储器中的数据。
XLAT指令执行过程：
  首先将AL与BX的内容相加，形成数据段内的偏移地址。
  根据该偏移地址，将对应的数据复制到AL。
XLAT指令是唯一一条把8位数据加到16位数字上的指令。

## Slide 77: XLAT指令
XLAT指令示意图

## Slide 78: XLAT指令
例，用XLAT指令把AL中的BCD码转换成LED显示器的7段码。

## Slide 79: IN和OUT指令
在I/O设备与微处理器之间只能传送AL、AX或EAX的内容。
  IN指令将外部I/O设备的数据传送到AL、AX或EAX。
  OUT指令将AL、AX或EAX的数据送到外部的I/O设备。
对于IN和OUT指令，I/O设备的地址端口有两种形式：
  固定端口：端口号跟在指令操作码后面，只能是8位的I/O端口。
  可变端口：端口号放在DX寄存器中。

## Slide 80: IN和OUT指令
IN和OUT指令只使用低16位地址总线。
  如果是8位端口，则零扩展的形式使之成为16位端口。
  除低16位地址总线外，其余的地址总线是没有定义的。
注意：INTEL为它的某些外围设备保留了最后的16个I/O端口。

## Slide 81: IN和OUT指令
OUT 19H，AX指令的示意图

## Slide 82: IN和OUT指令
IN和OUT指令的形式

## Slide 83: MOVSX和MOVZX指令
MOVSX指令：Move and Sign-extend，传送及符号扩展。
MOVZX指令：Move and Zero-extend，传送及零扩展
符号扩展：高位部分用符号位填充。
零扩展：高位部分用零填充。
这两条指令只出现在80386以上CPU中。

## Slide 84: MOVSX和MOVZX指令
例，
  MOVSX CX, BL
  MOVSX ECX, AX
  MOVSX BX, DATA1；DATA1是已定义字节变量
  MOVSX EAX, [EDI]
  MOVSX RAX, [RDI]
  MOVZX DX, AL
  MOVZX EBP, DI
  MOVZX DX, DATA2
  MOVZX EAX, DATA3
  MOVZX RBX, ECX

## Slide 85: BSWAP指令
BSWAP指令：Byte Swap，字节交换指令
  只能用于80486~Pentium 4微处理器。
  该指令将32位寄存器内的第1字节和第4字节交换，第2字节和第3字节交换。
例，EAX=00112233H。
  执行BSWAP EAX指令后，EAX=33221100H。
该指令可以把由大到小的数据转换为由小到大的格式。反之亦然。

## Slide 86: CMOV指令
CMOV指令：Conditional move，条件传送。
  Pentium Pro及其以上增加的指令。
CMOV指令的含义：当条件为真时，执行数据的传送。
  因为条件很多，因此CMOV指令有很多种格式。
CMOV指令的目的操作数只能是16位或32位或64位寄存器；而源操作数可以是16位、32位、64位寄存器，或者存储单元。

## Slide 87: CMOV指令

## Slide 88: 本章内容
MOV指令回顾
PUSH/POP指令
装入有效地址
数据串传送
其他数据传送指令
段超越前缀
汇编程序详述

## Slide 89: 段超越前缀
段超越前缀允许程序设计者改变默认的段寄存器。
段超越前缀（Segment override prefix）可以附加到几乎任何指令的存储器寻址方式前。
  About the only instructions that cannot be prefixed are the jump and call instructions that must use the code segment register for address generation.
在机器指令中，段超越前缀出现在之前的附加字节上，以便选择代替的段寄存器。

## Slide 90: 段超越前缀
例，MOV AX, [DI]指令，默认的情况是访问数据段中的数据。
  如果将指令改成MOV AX, ES: [DI]，则访问附加段中的数据。
当指令加了段超越前缀后，指令的长度就增加了1个字节，而且执行时间也增加了。

## Slide 91: 段超越前缀的例子