## Slide 1: 第5章 算术和逻辑运算指令
罗文坚
中国科大 计算机学院
http://staff.ustc.edu.cn/~wjluo/mcps/

## Slide 2: 本章内容
加法、减法和比较指令
乘法和除法指令
BCD码和ASCII码算术运算指令
基本逻辑运算指令
移位和循环移位指令
串比较指令

## Slide 3: 加法指令
加法 | 格式 | ADD REG/MEM, REG/MEM/IMM
 | 功能 | 源操作数、目的操作数相加，结果存入目的操作数
 | 标志 | 所有状态标志（ZF、CF、PF、AF、SF 及 OF）都受影响
带进位加 | 格式 | ADC REG/MEM, REG/MEM/IMM
 | 功能 | 源操作数、目的操作数以及进位标志CF相加，结果存入目的操作数
 | 标志 | 所有状态标志（ZF、CF、PF、AF、SF 及 OF）都受影响

## Slide 4: 加法指令
加1 | 格式 | INC REG/MEM
 | 功能 | 目的操作数加1
 | 标志 | 除CF标志位，其余状态标志都受影响
交换并相加 | 格式 | XADD REG/MEM, REG
 | 功能 | （80486以上）源操作数和目的操作数相交换，并将两者之和存入目的操作数
 | 标志 | 所有状态标志都受影响，根据加法结果设置

## Slide 5: 加法指令
加法指令注意事项：
  源操作数和目的操作数不能同时为内存单元（MEM）。
  不允许与段寄存器（SREG）相关的加法。
  XADD指令的源操作数在寄存器（REG）中。
  标志寄存器中状态位随运算结果而变化，但INC指令不影响CF标志。
  指令中操作数是带符号数还是无符号数由程序员解释。
  注意：第4章的数据传送指令不改变状态标志。

## Slide 6: Example 1
例、试用加法指令对两个8位16进制数5EH和3CH求和，并分析加法运算指令执行后对标志位的影响。
解：
  MOV AL, 5EH ;AL=5EH（94）
  MOV BL, 3CH ;BL=3CH（50）
  ADD AL, BL ;结果AL=9AH
运算后标志：ZF=0, AF=1, CF=0, SF=1, PF=1, OF=1。
若程序员认为两个加数是无符号数，则运算结果位9AH，即154。
  此时，SF标志和OF标志没有意义。
若程序员认为两个加数是有符号数，则运算溢出，结果无效。
  此时，CF标志没有意义。

## Slide 7: CF标志和OF标志
当加减运算结果的最高有效位有进位（加法）或借位（减法）时，CF标志置1，即CF＝1；否则CF＝0。
  针对无符号整数，判断加减结果是否超出表达范围。
  N个二进制位表达无符号整数的范围：
  0～2N-1
有符号数加减结果有溢出，则OF＝1；否则OF＝0。
  针对有符号整数，判断加减结果是否超出表达范围。
  N个二进制位表达有符号整数的范围：
  －2N－1～2N－1-1
Notes: 最高有效位（D31、D15或D7）

## Slide 8: 进位标志CF：举例
8位二进制数相加：
00111010＋01111100＝10110110
十六进制表达：3A＋7C＝B6
转换成十进制数：58＋124＝182
没有产生进位：CF＝0
8位二进制数相加：
10101010＋01111100＝[1]00100110
十六进制表达：AA＋7C＝[1]26
转换成十进制数：170＋124＝294＝256＋38
产生进位：CF＝1
0＜182＜255
进位1表达256

## Slide 9: 溢出标志OF：举例
8位二进制数相加：
00111010＋01111100＝10110110
十六进制表达：3A＋7C＝B6
转换成十进制数：58＋124＝182
超出范围：OF＝1
8位二进制数相加：
10101010＋01111100＝[1]00100110
十六进制表达：AA＋7C＝[1]26
转换成十进制数：－86＋124＝38
没有超出范围：OF＝0
182＞127
补码AAH表达-86

## Slide 10: Example 2
设一个学生的三门课的成绩分别为60、65、90，入学分数线为总分256分，判断该学生是否取得入学资格。
  ；采用无符号数表示
  MOV AL, 60
  ADD AL, 65
  ADD AL, 90
  JC PASS；超过256分？
  ……
PASS：
  ……；取得入学资格
设张三在海拔60米的地点，他先往上走了65米，然后又往上走了90米，请问他现在所在地点的海拔高度？
  ；为便于表示低于海平面的
  ；情况，采用有符号数表示
  MOV AL, 60
  ADD AL, 65
  JO ERROR；(AL)=01111101
  ADD AL, 90
  JO ERROR；(AL)=11010111
  ……
ERROR：
  ……；错误处理

## Slide 11: 进位和溢出的区别
进位标志反映无符号整数运算结果是否超出范围
  有进位，加上进位或借位后运算结果仍然正确
溢出标志反映有符号整数运算结果是否超出范围
  有溢出，运算结果已经不正确
处理器按照无符号整数求得结果
  在设置进位标志CF的同时，根据是否超出有符号整数的范围设置溢出标志OF。
应该利用哪个标志，由程序员决定！
  操作数是无符号数，关心进位
  操作数是有符号数，注意溢出
Notes: CPU对有符号数和无符号数采用同一套电路来处理。对程序员而言，做有符号数运算时，需关注OF；做无符号数运算时，需关注CF。

## Slide 12: 溢出标志的判断
处理器硬件判断规则
  最高位和次高位同时有进位或同时无进位，无溢出；最高位和次高位进位状态不同，有溢出
人工判断的简单规则
  只有当两个相同符号数相加（含两个不同符号数相减），而运算结果的符号与原数据符号相反时，产生溢出；其他情况下，不会产生溢出
00111010
＋01111100
10110110
正数
正数
负数
最高位
次高位

## Slide 13: 奇偶标志PF（Parity Flag）
当运算结果最低8位中“1”的个数为零或偶数时，PF＝1；否则PF＝0
举例
8位二进制数相加：
00111010＋01111100＝10110110
“1”的个数为5个：PF＝0
8位二进制数相加：
10000100＋01111100＝[1]00000000
“1”的个数为0个：PF＝1
结果
进位
the least-significant byte 中“1”的个数

## Slide 14: 零标志ZF（Zero Flag）
运算结果为0，则ZF＝1，否则ZF＝0
结果是0，
ZF标志不是0 ！
举例
8位二进制数相加：
00111010＋01111100＝10110110
结果不是0，ZF＝0
8位二进制数相加：
10000100＋01111100＝[1]00000000
结果是0，ZF＝1
结果
进位

## Slide 15: 符号标志SF（Sign Flag）
运算结果最高位为1，则SF＝1；否则SF＝0。
举例
8位二进制数相加：
00111010＋01111100＝10110110
最高位＝1：SF＝1
8位二进制数相加：
10000100＋01111100＝[1]00000000
最高位＝0：SF＝0
结果
进位
最高位＝符号位＝SF

## Slide 16: 辅助进位标志（Auxiliary Carry）
AF（Auxiliary Carry）：辅助进位标志。
  用于标志D3向D4位之间的进位（加法运算）或借位（减法运算）的状态。
  AF标志供DAA和DAS指令使用，以便在BCD码的加法或减法之后对AL中的结果值进行十进制调整。

## Slide 17: Example 3
例、32位CPU中，实现64位加法。
  把ARRAY1地址开始的四个字(低字在前)和ARRAY2地址开始的四个字相加，和存放在ARRAY1开始处。
高32位
低32位
高32位
低32位
ARRAY1 ARRAY2
低地址
高地址

## Slide 18: 程序段
MOV ESI , OFFSET ARRAY1 ; 取第一个数的首地址
MOV EAX, [ESI] ; 将第一个数的低32位送AX
MOV EDI, OFFSET ARRAY2 ; 取第二个数的首地址
ADD EAX, [EDI] ; 第一个数的低32位和第2个数的低32位相加（不加CF，但此条指令的执行影响CF）
MOV [ESI], EAX; 存低32位相加结果
MOV EAX, [ESI+4];
ADC EAX, [EDI+4]; 两个高32位连同CF（低32位相加形成的）相加.
MOV [ESI+4], EAX; 存高32位相加结果.
思考：128位整数相加/减？

## Slide 19: Example 4
MOV BL, 12H
MOV DL, 02H
XADD BL, DL；BL=14H, DL=12H

## Slide 20: 减法指令
减法 | 格式 | SUB REG/MEM, REG/MEM/IMM
 | 功能 | 目的操作数—源操作数，结果存入目的操作数
 | 标志 | 所有状态标志（ZF、CF、PF、AF、SF 及 OF）都受影响
带借位减 | 格式 | SBB REG/MEM, REG/MEM/IMM
 | 功能 | 目的操作数—源操作数—进位标志CF，结果存入目的操作数
 | 标志 | 所有状态标志都受影响
减1 | 格式 | DEC REG/MEM
 | 功能 | 目的操作数减1
 | 标志 | 除CF标志位，其余状态标志都受影响

## Slide 21: 减法指令
减法指令注意事项与加法指令类似：
  源操作数和目的操作数不能同时为内存单元（MEM）。
  不允许与段寄存器（SREG）相关的加法。
  标志寄存器中状态位随运算结果而变化，但DEC指令不影响CF标志。
  指令中操作数是带符号数还是无符号数由程序员解释。

## Slide 22: Example
SUB CL, BL
SUB DH, 4FH
SUB AX, SP
SUB DI, TEMP[ESI]
DEC QWORD PTR [RSI]
SBB BYTE PTR [DI], 3

## Slide 23: 比较指令
比较 | 格式 | CMP REG/MEM, REG/MEM/IMM
 | 功能 | 目的操作数减去源操作数 源操作数、目的操作数相减不能同时为内存单元。
 | 标志 | 影响 ZF、CF、PF、AF、SF 及 OF 。
比较交换 | 格式 | CMPXCHG REG/MEM, REG
 | 功能 | (80486以上) 比较目的操作数与AL、AX 、 EAX 或RAX寄存器中的值。如果两个值相等，则将源操作数加载到目的操作数。否则，将目标操作数加载到 AL、AX、 EAX 或RAX。
 | 标志 | 如果目标操作数与 AL、AX 、 EAX 或RAX中的值相等，则置 ZF 标志，否则清除此标志。CF、PF、AF、SF 及 OF 标志根据比较操作的结果设置。
Notes: CMP指令：目的操作数减去源操作数。

## Slide 24: 比较指令
比较并交换8 字节 | 格式 | CMPXCHG8B MEM64
 | 功能 | （Pentium以上）比较目的操作数和EDX:EAX 中的 64 位值。如果这两个值相等，则将 ECX:EBX 中的 64位值存储到目的操作数。否则，将目标操作数的值加载到 EDX:EAX。目标操作数是 8 字节内存位置。EDX 与 ECX 包含 64 位值的 32 个高位，EAX 与 EBX 包含 32 个低位。
 | 标志 | 如果两值相等， ZF=1，否则ZF=0；CF、PF、AF、SF 及 OF 标志不受影响。
比较并交换16 字节 | 格式 | CMPXCHG16B MEM128
 | 功能 | 与CMPXCHG8B类似，但寄存器为RDX:RAX，RCX:RBX。但是，要求MEM128是16-byte对齐。
 | 标志 | 与CMPXCHG16B一样。
Notes: CMPXCHG8B指令有个毛病，可能会引起系统崩溃。
BYTE/WORD/DWORD/FWORD/QWORD/TWORD

## Slide 25: Example
CMP CL, BL
CMP EBP, ESI
CMP RDI, RSI
CMP AX, 2000H
CMP R10W, 12H
CMP [DI], CH
CMP DI, TEMP[BX]
CMPCHG CX, DX
CMPXCHG8B TEMP

## Slide 26: 本章内容
加法、减法和比较指令
乘法和除法指令
BCD码和ASCII码算术运算指令
基本逻辑运算指令
移位和循环移位指令
串比较指令

## Slide 27: 乘法指令
无符号乘法 | 格式 | MUL REG/MEM
 | 功能 | 8位：源操作数与AL相乘，乘积在AX 16位：源操作数与AX相乘，乘积在DX:AX 32位：源操作数与EAX相乘，乘积在EDX:EAX 64位：源操作数与RAX相乘，乘积在RDX:RAX
 | 标志 | 影响 OF及 CF，其余状态标志ZF、PF、AF、SF不确定。 当结果（乘积）的高半部分=0时，CF0，OF0，表示高半部分是无效数字；否则CF1，OF1。
 | 注意 | SRC可以是寄存器或存储单元，但不能是立即数。

## Slide 28: 乘法指令
有符号乘法 | 格式 | 1个操作数：IMUL REG/MEM
 | 功能 | 8位：源操作数与AL相乘，乘积在AX 16位：源操作数与AX相乘，乘积在DX:AX 32位：源操作数与EAX相乘，乘积在EDX:EAX 64位：源操作数与RAX相乘，乘积在RDX:RAX
 | 标志 | 影响 OF及 CF，其余状态标志ZF、PF、AF、SF不确定。 如果乘积的高半部分不是低半部分的符号扩展（不是全0或全1），则视高半部分为有效位，置CF=1，OF=1； 如果结果的高半部分是全0或全1，表明它仅包含符号位，置CF=0，OF=0；

## Slide 29: 乘法指令
有符号乘法 | 格式 | 2个操作数：IMUL REG，REG/MEM/IMM
 | 功能 | 目的操作数和源操作数相乘，乘积放在目的操作数。
 | 标志 | 影响 OF及 CF，其余状态标志ZF、PF、AF、SF不确定。 当结果必须截断以放在目的操作数时，OF和CF为1，否则为0。
 | 注意 | 8086不支持 目的操作数不能是8位寄存器。 立即数不能是64位。 源操作数和目的操作数长度相同。当IMM的长度不足时，进行符号扩展。

## Slide 30: 乘法指令
有符号乘法 | 格式 | 3个操作数：IMUL REG, REG/MEM, IMM
 | 功能 | 第2个操作数与IMM相乘，乘积在第1个操作数中。
 | 标志 | 影响 OF及 CF，其余状态标志ZF、PF、AF、SF不确定。 当结果必须截断以放在目的操作数时，OF和CF为1，否则为0。
 | 注意 | 8086不支持 第1个操作数不能是8位寄存器。 立即数不能是64位。 三个操作数长度相同。当IMM的长度不足时，进行符号扩展。

## Slide 31: Example
MUL CL
IMUL BYTE PTR [BX]
IMUL TEMP
IMUL WORD PTR [SI]
IMUL BX, NUMBER, 1000H
IMUL RCX

## Slide 32: Example
例1、设AL=55H，BL=14H，计算它们的乘积。
  MUL BL
  结果：AX=06A4H。由于AH=06H，不为0，则CF=1，OF=1。
例2、AL=－28H，BL=59H，计算它们的乘积。
  IMUL BL
  结果：AX=0F98CH，CF=1，OF=1。

## Slide 33: MUL与IMUL
能否用MUL做带符号数的乘法？
例、尝试用MUL计算FFH×FFH。
  用二进制进行计算，可表示为：
1111 1111
× 1111 1111
1111 1110 0000 0001
若为无符号数，则相当于255×255＝65025的运算，结果正确。
若为有符号数，则上面的结果表示为（－1）×（－1）＝－511，结果不正确。

## Slide 34: MUL与IMUL
IMUL指令采用什么算法来实现其功能？
  有多种方案。
    可以直接采用补码相乘。
    也可以先将参加运算的操作数恢复成原码，数位当成符号号数相乘，然后给乘积赋予正确的符号。
  这些工作由微处理器自动完成。

## Slide 35: 除法指令
无符号乘法 | 格式 | DIV REG/MEM
 | 功能 | 8位：AX除以源操作数，商在AL，余数在AH 16位：DX:AX除以源操作数，商在AX，余数在DX 32位：EDX:EAX除以源操作数，商在EAX，余数在EDX 64位：RDX:RAX除以源操作数，商在RAX，余数在RDX
 | 标志 | 所有状态 标志OF、CF、ZF、PF、AF、SF均不确定。

## Slide 36: 除法指令
有符号除法 | 格式 | IDIV REG/MEM
 | 功能 | 8位：AX除以源操作数，商在AL，余数在AH 16位：DX:AX除以源操作数，商在AX，余数在DX 32位：EDX:EAX除以源操作数，商在EAX，余数在EDX 64位：RDX:RAX除以源操作数，商在RAX，余数在RDX
 | 标志 | 所有状态 标志OF、CF、ZF、PF、AF、SF均不确定。
 | 注意 | 商的符号符合一般代数符号规则，余数的符号与被除数相同。

## Slide 37: 除法指令
除法指令可能发生两种错误
  除数为0
  除法溢出
      除法溢出：在被除数很大，而除数很小时，会发生除法溢出。
    例如，AX=3000，除数BL=2，此时商在AL=1500使得除法溢出。
    这两种错误都会使得微处理器产生中断。此时所得的商和余数都不确定。
  在任何微处理器中，都不存在立即数除法指令。

## Slide 38: 乘法指令、除法指令与标志位
标志：O D I T S Z A P C
IMUL × －－－ U U U U X
MUL × －－－ U U U U X
IDIV U －－－ U U U U U
DIV U －－－ U U U U U
X：根据结果设置。当结果（乘积）的高半部分=0时，CF0，OF0，表示高半部分无有效数字；否则， CF1，OF1。
U：无定义。
－：不影响。

## Slide 39: Example
例、给定无符号数7A86H和04H，求7A86H÷04H＝？。
  若用DIV指令进行计算，即
    MOV AX, 7A86H
    MOV BL, 04H
    DIV BL ；7A86H÷04H的商为1EA1H＞FFH
由于BL 中的除数04H为字节，被除数为字，商1EA1H大于AL中能存放的最大无符号数FFH，结果将产生除法出错中断。
Notes: V86模式下，产生除法出错中断时，显示“Divide Overflow”，且程序退出执行。
Windows平台，除数为0时，执行时会弹出异常。

## Slide 40: 符号扩展指令
除法指令中，被除数常常需要进行符号扩展或零扩展。
将字节扩展成字 | 格式 | CBW
 | 功能 | 将AL的符号位扩展到AH
将字扩展成双字 | 格式 | CWD
 | 功能 | 将AX的符号位扩展到DX
例：设AX=379AH。
  若执行CBW指令，则AX=FF9AH；
  若执行的是CWD指令，则DX=0000H，AX=379AH。
注意：80386以上CPU还有MOVSX指令和MOVZX指令。
将双字扩展成四字 | 格式 | CDQ
 | 功能 | （386以上）EAX符号位扩展到EDX

## Slide 41: Example
二进制四则混合算术运算程序段
试计算：
AX ＝ ( V－(X*Y＋Z-540) ) / X 之商，
DX ＝ 余数，
其中，X ，Y ，Z ，V 均为字变量、有符号数。

## Slide 42: Program
； ( V- (X*Y+Z-540) ) / X
MOV AX, X;
IMUL Y; X*Y,结果在DX:AX中
MOV CX, AX;
MOV BX, DX; 将乘积存在BX:CX中
MOV AX, Z;
CWD; 将符号扩展后的Z加到BX:CX中的乘积上去
ADD CX, AX;
ADC BX, DX;
SUB CX, 540;
SBB BX, 0; 从BX:CX中减去540
MOV AX, V;
CWD;
SUB AX, CX; 从符号扩展后的V中减去(BX:CX)并
SBB DX, BX; 除以X,商在AX中，余数在DX中。
IDIV X;

## Slide 43: 关于余数
可以根据实际应用的需求来处理余数。
  四舍五入
  截断
如果是无符号数除法，采取四舍五入方式时，可将余数与除数的一半进行比较，以决定余数是加入到商，还是舍去。
  例，AX除以BL，无符号数，结果四舍五入
    DIV BL
    ADD AH, AH
    CMP AH, BL
    JB NEXT
    INC AL
NEXT:

## Slide 44: 本章内容
加法、减法和比较指令
乘法和除法指令
BCD码和ASCII码算术运算指令
基本逻辑运算指令
移位和循环移位指令
串比较指令

## Slide 45: BCD算术运算指令
BCD算术运算指令不能用于64位模式。
DAA，加法的十进制修正
  Decimal Adjust AL after Addition
DAS，减法的十进制修正
  Decimal Adjust AL after Subtraction

## Slide 46: BCD数
BCD数：二进制编码的十进制数（Binary Coded Decimal）
  用4位二进制码表示一位十进制数；
  0000～1001是合法BCD码；1010～1111是非法BCD码。
压缩BCD数：用一个字节表示2位BCD数。
  例：37
非压缩BCD数：用一个字节的低4位表示一位BCD数，高4位为0。
  例：37
0011 | 0111
0000 | 0011
0000 | 0111

## Slide 47: 压缩BCD数十进制调整原理(1)
例 1 ： 18 ＋ 7 ＝ 25
0 0 0 1 1 0 0 0 - - - - - - - - 18
+ 0 0 0 0 0 1 1 1 - - - - - - - - 7
0 0 0 1 1 1 1 1 - - - - - - - - ?
（1111是非法BCD码）
需要对结果进行变换(调整)，方法：“加6调整”。
0 0 0 1 1 1 1 1
+ 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 1 0 0 1 0 1 - - - - - - - - 25(正确结果)
注意：此时，第3位向第4位(低半字节向高半字节)有进位，AF=1。

## Slide 48: 压缩BCD数十进制调整原理(2)
例2 ： 19 + 8 = 27
0 0 0 1 1 0 0 1 --------- 19
+ 0 0 0 0 1 0 0 0 --------- 8
0 0 1 0 0 0 0 1----------21(结果不对)
运算时，低位数字向高位数字产生了进位(AF=1或CF=1)，实际上是“满16进一”，但进到高位，当成了10，“少6”，需“加6调整”。
0 0 1 0 0 0 0 1
+ 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 1 0 0 1 1 1-----------27(结果正确）
可见，在BCD数运算时，若AF=1(或CF＝1)就需在低4位（或高4位）上进行“加6调整”。

## Slide 49: 压缩BCD数十进制调整原理(3)
加法器实际上是按二进制运算
“满16进一”
但对于BCD数，应当按10进制算
“满10进一”，“进1当10”
在BCD码结果中，
  若某一位BCD数字所对应的二进制码超过9（1010~1111），应“加上6”，产生进位，进行调整。
  若低位数字向高位数字产生了进位(AF=1或CF=1)，应“加上6”，补上少加的“6”，进行调整。
  这可由软件(调整指令)来完成。

## Slide 50: 压缩BCD数十进制调整原理(4)
压缩BCD数加法十进制调整规则：
  如果两个BCD数字相加的结果是一个在1010～1111之间的二进制数，或者有向高一位数字的进位（AF=1或CF=1），则应在现行数字上加6（0110B）调整。
压缩BCD数减法十进制调整规则：
(1) AF=1, 或运算结果的低位是一个在1010～1111之间的二进制数，则在低位上要进行“－6”调整。
(2) CF=1，或运算结果的高位是一个在1010～1111之间的二进制数，则在高位上要进行“－6”调整。

## Slide 51: 压缩BCD数十进制修正指令(1)
加法的十进制修正指令：
格式： DAA （必须紧跟在ADD、ADC指令后）
操作：ALAL中的和数调整到压缩BCD格式
修正规律：AL的低4位>9或AF=1，则ALAL+06H，AF1
AL的高4位>9或CF=1，则ALAL+60H，CF1
注意：状态位OF不确定，其余状态位随运算结果而变。
DAA－－Decimal Adjust for Addition
标志：O D I T S Z A P C
U －－－× ×× ××

## Slide 52: 压缩BCD数十进制修正指令(2)
减法的十进制修正指令：
格式： DAS （必须紧跟在SUB、SBB指令后）
操作：AL  AL中的差数调整到压缩BCD格式。
修正规律：AL的低4位>9或AF=1，则ALAL－06H，AF1
AL的高4位>9或CF=1，则ALAL－60H，CF1
注意事项：状态位OF不确定，其余状态位随运算结果而变。
DAS－－ Decimal Adjust for Subtraction
标志：O D I T S Z A P C
U －－－× ××××

## Slide 53: 例：计算BCD3 = BCD1+BCD2
例、设BCD1，BCD2, BCD3定义为字变量，可分别存放4位数字的组合BCD数。假定字变量BCD1的值为1834 ,字变量BCD2的值为2789。要求计算BCD3 = BCD1+BCD2，并指出执行每条指令的操作及执行指令后AL, AF, CF 的内容。
  程序段附后。
1 | 8
3 | 4
2 | 7
8 | 9
4 | 6
2 | 3
BCD1
BCD1+1
BCD2
BCD2+1
BCD3

## Slide 54: 例：计算BCD3 = BCD1+BCD2
指令 | 操作 | AL | CF | AF
MOV AL, BYTE PTR BCD1 | AL  34 | 34 | － | －
ADD AL, BYTE PTR BCD2 | AL  34+89 | BDH | 0 | 0
DAA | 调整 | 23BCD | 1 | 1
MOV BYTE PTR BCD3, AL | (BCD3)  23 | 23BCD | 1 | 1
MOV AL, Byte Ptr BCD1+1 | AL18 | 18 | 1 | 1
ADC AL, Byte Ptr BCD2+1 | AL18+27+CF | 40H | 0 | 1
DAA | 调整 | 46BCD | 0 | 1
MOV Byte Ptr BCD3+1, AL | (BCD3+1)46 | 46BCD | 0 | 1
计算：1834＋2789＝4623

## Slide 55: 压缩BCD数的乘除法
没有压缩BCD数的乘法和除法调整指令。
  主要原因是相应的调整算法比较复杂，所以不支持压缩BCD数的乘除法运算。
如果要处理压缩BCD数的乘除法问题，可以把操作数（压缩BCD数）变换成相等的二进制数，然后用二进制算法进行运算，运算完成后再将结果转换成BCD数。

## Slide 56: ASCII算术运算指令
AAA，加法的ASCII修正
  ASCII Adjust After Addition
AAS，减法的ASCII修正
  ASCII Adjust AL After Subtraction
AAM，乘法的ASCII修正
  ASCII Adjust AX After Multiply
AAD，除法的ASCII修正
  ASCII Adjust AX Before Division
均不能用于64位模式。

## Slide 57: ASCII算术运算指令
AAA，加法的ASCII修正
  格式：AAA（必须紧跟在ADD，ADC指令后）
  功能：对AL中的非压缩BCD数（或十进制的ASCII码）的加法结果进行修正。
  修正规律：
    AL的低4位>9或AF=1，则ALAL＋06H，AF1，AHAH＋1，ALAL∧0FH，CFAF，其中AH=AH+1用来实现低位BCD数向高位的进位。
    AL的低4位<9且AF=0，ALAL∧0FH，CFAF。
  注意：状态位AF、CF随操作数结果变化；其余状态位都是不确定的。

## Slide 58: ASCII算术运算指令
AAS，减法的ASCII修正
  格式：AAS（必须紧跟在SUB，SBB指令后）
  功能：对AL中的非压缩BCD数（或十进制的ASCII码）的减法结果进行修正。
  修正规律：
    AL的低4位>9或AF=1，则ALAL－06H，AF1，AHAH－1，ALAL∧0FH，CFAF，其中AH=AH－1用来实现低位BCD数向高位的借位。
    AL的低4位<9且AF=0，ALAL∧0FH，CFAF。
  注意：状态位AF、CF随操作数结果变化；其余状态位都是不确定的。

## Slide 59: ASCII算术运算指令
AAM，乘法的ASCII修正
  格式：AAM（必须紧跟在MUL指令后）
  功能：操作数为累加器AX，对AL中的非压缩BCD数的乘法结果进行修正。
  修正规律：AH＝AL/10的商（高位非压缩BCD数），AL＝AL/10的余数（低位非压缩BCD数）。
  注意：状态位SF、ZF、PF随操作结果变化；其余状态位都是不确定的。

## Slide 60: ASCII算术运算指令
AAD，除法的ASCII修正
  格式：AAD（必须紧跟在DIV指令前）
  功能：操作数为累加器AX，AX的内容为两位非压缩的BCD数；在做除法前，对AX中的非压缩BCD数进行修正。
  修正规律：AL＝AH×10＋AL，AH＝0。
    本质：把BCD码转换成二进制数。
  注意：状态位SF、ZF、PF随操作结果变化；其余状态位都是不确定的。

## Slide 61: Example1
例、求两个非压缩十进制数09和06之乘积，可用下列指令实现。
  MOV AL, 09H ;置初值
  MOV BL, 06H
  MUL BL ;计算乘积，得AL=36H
  AAM ;调整后得AH=05H（十位），AL=04H（个位）

## Slide 62: Example2
例、求BCD数72除以9。
  MOV BL, 09H
  MOV AX, 702H ;置初值
  AAD ;调整，AX=0048H
  DIV BL ;计算乘积，得AL=09H

## Slide 63: 本章内容
加法、减法和比较指令
乘法和除法指令
BCD码和ASCII码算术运算指令
基本逻辑运算指令
移位和循环移位指令
串比较指令

## Slide 64: 逻辑运算指令
名称 格式 操作
与 AND DST, SRC DST  DST ∧ SRC
或 OR DST, SRC DST  DST V SRC
非 NOT DST DST  DST
异或 XOR DST, SRC DST  DST⊕SRC
测试 TEST DST, SRC DST∧ SRC
DST可以是reg，mem；
SRC可以是reg，mem，或imm。
注意： AND, OR, NOT, XOR, TEST是按位进行运算。

## Slide 65: 逻辑运算指令
AND DST, SRC，OR DST, DST和XOR DST, SRC
  DST和SRC不能同时为mem。
  状态位SF、ZF和PF随运算结果而变化，CF0，OF0，而AF不确定。
NOT DST
  注意：NOT不影响标志位。
TEST DST, SRC
  执行DST∧ SRC操作后，两个操作数内容不变。
  DST和SRC不能同时为mem。
  状态SF、ZF和PF随运算结果而变化，CF0，OF0，而AF不确定。

## Slide 66: Example
设AX=3538H
  AND AX, 0F0FH；AX0508H
设AX=0508H
  OR AX, 3030H；AX3538H
NOT BYTE PTR [BX]；对存储单元的内容按位取反
TEST BX, 3；合法
  TEST 3, BX；MASM5.0中不合法
  MASM6.15中，编译器会把TEST 3, BL转换成TEST BL, 3

## Slide 67: 基本逻辑运算指令
80386以上CPU新增加了一些测试单一位的位测试指令。
位测试 | 格式 | BT REG/MEM, REG/IMM8
 | 功能 | 测试目的操作数中的某一位，测试结果放入CF标志
位测试并取反 | 格式 | BTC REG/MEM, REG/IMM8
 | 功能 | 测试目的操作数中的某一位，测试结果放入CF标志，并将测试位取反
位测试并清零 | 格式 | BTR REG/MEM, REG/IMM8
 | 功能 | 测试目的操作数中的某一位，测试结果放入CF标志，并将测试位清零
位测试并置位 | 格式 | BTS REG/MEM, REG/IMM8
 | 功能 | 测试目的操作数中的某一位，测试结果放入CF标志，并将测试位置位

## Slide 68: Example
BT AX, 4；如果第4位为1，则CF=1，否则CF=0
BTC AX, 4
BTR AX, 4
BTS AX, 4

## Slide 69: 基本逻辑运算指令
方法：“各位（包括符号位）求反，末位加1”。
  对比：由原码求补码？由补码求原码？
求补（变负）指令 | 格式 | NEG REG/MEM
 | 功能 | 把操作数当成一个带符号数， 如果原操作数是正数，NEG指令则将其变成负数（用补码表示）； 如果原操作数是负数（用补码表示），NEG指令则将其变成正数。

## Slide 70: Example
若AL=00010001B=+17，
  执行NEG AL后，
AL=11101111B=[－17]补
若AL=11010001B=[－47]补，
  执行NEG AL后，
AL=00101111B=+47

## Slide 71: 本章内容
加法、减法和比较指令
乘法和除法指令
BCD码和ASCII码算术运算指令
基本逻辑运算指令
移位和循环移位指令
串比较指令

## Slide 72: 移位指令
逻辑右移 SHR REG/MEM, CL/IMM8
CF
CF
0
算术右移 SAR REG/MEM, CL/IMM8
算术右移时，符号位保持不变。
逻辑左移 SHL REG/MEM, CL/IMM8
CF
CF
0
0
算术左移 SAL REG/MEM, CL/IMM8
SHL和SAL功能一样。
Notes: shift arithmetic right (SAR) and shift logical right (SHR)

## Slide 73: 移位指令
8086CPU中，IMM8只能是1。
8086CPU不对移位次数取模。32位CPU对移位次数取32的模。对于64位目的操作数，取64的模。
状态位SF、ZF和PF随运算结果变化。AF不确定。
状态位CF：
  最后一次移入到CF中的值。
  对于SHL和SHR，当移位次数超过目的操作数长度时，CF值不确定。
状态位OF：
  左移1位时，结果的最高位(即符号位)与CF一致，则OF=0，否则为1。SAR右移，OF=0；SHR右移，OF=源操作数的最高有效位。
  左移/右移多位时，OF值不确定。

## Slide 74: 移位指令
逻辑移位：把操作数作为无符号数进行移位。
右移时，最高位补0；
左移时，最低位补0。
算术移位：把操作数作为有符号数进行移位。
右移时，最高位保持不变；
左移时，最低位补0。

## Slide 75: Example
例，AX的内容乘以5。
MOV BX, AX
SHL AX, 2
ADD AX, BX

## Slide 76: 双精度移位指令
80386以上的CPU包含2条双精度移位指令：
  SHLD（左移），SHRD（右移）
双精度左移 | 格式 | SHLD REG/MEM, REG, CL/IMM8
 | 功能 | 第一操作数向左移，高位依次移入CF，其“空出”的低位由第二操作数的高位来填补，但第二操作数自己不移动、不改变。
 | 标志 | CF、OF、PF、SF和ZF受影响，AF无定义。
双精度右移 | 格式 | SHRD REG/MEM, REG, CL/IMM8
 | 功能 | 第一操作数向右移，低位依次移入CF，其“空出”的高位由第二操作数的低位来填补，但第二操作数自己也不移动、不改变。
 | 标志 | CF、OF、PF、SF和ZF受影响，AF无定义。

## Slide 77: 循环移位指令
不带进位的循环左移：ROL REG/MEM, CL/IMM8
CF
CF
不带进位的循环右移：ROR REG/MEM, CL/IMM8
带进位的循环左移：RCL REG/MEM, CL/IMM8
CF
CF
带进位的循环右移：RCR REG/MEM, CL/IMM8
Notes: Rotate

## Slide 78: 循环移位指令
8086CPU中，IMM8只能是1。
8086CPU不对移位次数取模。32位CPU对移位次数取32的模。对于64位目的操作数，移位次数取64的模。
状态位SF、ZF、、AF不受影响。
状态位CF：最后一次移入到CF中的值。
状态位OF：
  左移1位时，结果的最高位(即符号位)与CF一致，则OF=0，否则为1。
  右移1位时，结果的最高2位的异或值。
  左移/右移多位时，OF值不确定。

## Slide 79: Example
例，将DX、BX和AX中的48位数据向左移移位。
    SHL AX, 1
    RCL BX, 1
    RCL DX, 1

## Slide 80: 位扫描指令
80386+包含了两条位扫描指令：
  BSF：Bit scan forward，向前位扫描指令
  BSR：Bit scan reverse，向后位扫描指令
向前位扫描 | 格式 | BSF REG, REG/MEM
 | 功能 | 在源操作数中搜索值为1的最低位。如果找到，则将位索引存储到目标操作数。位索引是从0 算起的无符号偏移量。如果源操作数的内容为 0，则目标操作数的内容未定义。
 | 标志 | 如果源操作数的所有位都是 0，则 ZF=1；否则 ZF=0。CF、OF、SF、AF 及 PF 标志未定义。

## Slide 81: 位扫描指令
BSF和BSR的用途：为位操作指令寻址值为1的位。
例，设EAX=60000000H。
  如果执行BSF EBX, EAX，则EBX=29，ZF=0。
  如果执行BSR EBX, EAX，则EBX=30，ZF=0.
  注意：教材的中英文版不一致。英文版写错了。
向后位扫描 | 格式 | BSR REG, REG/MEM
 | 功能 | 在源操作数中搜索值为1的最高位。如果找到，则将位索引存储到目标操作数。位索引是从0 算起的无符号偏移量。如果源操作数的内容为 0，则目标操作数的内容未定义。
 | 标志 | 如果源操作数的所有位都是 0，则 ZF=1；否则 ZF=0。CF、OF、SF、AF 及 PF 标志未定义。

## Slide 82: 本章内容
加法、减法和比较指令
乘法和除法指令
BCD码和ASCII码算术运算指令
基本逻辑运算指令
移位和循环移位指令
串比较指令

## Slide 83: 串比较指令
SCAS：String Scan，串扫描
CMPS：String Compare，串比较

## Slide 84: SCAS指令
通过 REP 前缀，SCAS、SCASB、SCASW 及 SCASD 指令可用于整块比较 CX个字节、字或双字或四字。
串扫描 | 格式 | SCAS MEM 或 SCASB / SCASW / SCASD / SCASQ
 | 功能 | 比较ES:DI或ES:EDI或RDI指定的字节、字或双字与 AL、AX 或 EAX或RAX中的值，并根据结果设置状态标志。比较之后，根据 DF 标志，DI、EDI或RDI自动递增或递减1、2、4或8。 ES 段不能使用跨段前缀覆盖。
 | 标志 | OF、SF、ZF、AF PF 及 CF 标志根据比较的临时结果设置。

## Slide 85: Example
例，假定从BLOCK开始的存储区域长为100字节，要求测试该存储区域，查看哪个单元有00H。
    MOV DI, OFFSET BLOCK
    CLD
    MOV CX, 100
    XOR AL, AL
    REPNE SCASB

## Slide 86: CMPS指令
在CMPS、CMPSB、CMPSW、CMPSD及CMPSQ前面增加 REP前缀，可整块比较CX个字节、字或双字或四字。
串比较 | 格式 | CMPS MEM, MEM 或 CMPSB / CMPSW / CMPSD / CMPSQ
 | 功能 | 比较DS:SI与ES:DI（或DS:ESI与ES:EDI，RSI与RDI）指定的字节、字、双字或四字的值，并根据结果设置状态标志。比较之后，根据 DF 标志，DI、EDI或RDI自动递增或递减1、2、4或8。 ES 段不能使用跨段前缀覆盖。
 | 标志 | OF、SF、ZF、AF PF 及 CF 标志根据比较的临时结果设置。

## Slide 87: Example
例，假定LINE和TABLE分别指向两段存储区域，要求检查它们的内容是否相同。
    MOV SI, OFFSET LINE
    MOV DI, OFFSET TABLE
    CLD
    MOV CX, 10
    REPE CMPSB

## Slide 88: REP前缀
REP前缀指令
  常用格式：REP MOVS/LODS/STOS
  若CX≠0，重复执行，每执行一次CX=CX-1
  若CX=0，则退出重复，结束串操作。
REPE/REPZ前缀指令
  常用格式：REPE/REPZ CMPS/SCAS
  CX≠0且ZF=1，重复执行，每执行一次CX=CX-1
  CX=0或ZF=0，则停止重复执行。
REPNE/REPNZ前缀指令
  常用格式：REPNE/REPNZ CMPS/SCAS
  CX≠0且ZF=0重复执行，每执行一次CX=CX-1
  CX=0或ZF=1，则停止重复执行。
Notes: 如果CX的初始值为0，则一次也不执行。

## Slide 89: REP前缀
前缀指令本身不影响状态位。
关于CX寄存器：
  80386以上微处理器使用ECX。
  Pentium 4在64位模式下，使用RCX。
REP MOVSB指令：先检查CX是否等于0，然后再执行MOVSB 。
  若CX=0，则一次都不执行MOVSB ，也不会执行CX=CX-1的操作。
Notes: 关于前缀指令的搭配问题。例如，指令“REPNE MOVSB”在MASM5.0下可以编译通过，但用MASM6.15编译时会出现错误信息“instruction prefix not allowed”。
又比如，指令“REP SAR BL, CL”在MASM5.0下可以编译通过，但用MASM6.15编译时会出现错误信息“instruction prefix not allowed”。
实际上，REP和REPZ是完全一样的，对应的机器码都是F3；REPNE和REPNZ的机器码是F2。但是在MOVS前面用哪个都无所谓。
带有重复前缀的串运算执行时间可能很长，在指令执行过程种允许有中断进入，因此在处理每个元素前都在查询是否有中断请求，一旦外部有中断进入，CPU将暂停执行当前的串操作指令，转去执行相应的中断服务程序，使中断服务完成后，再返回去继续只需被中断的串操作指令。

## Slide 90: 本章小结
加法、减法和比较指令
乘法和除法指令
BCD码和ASCII码算术运算指令
基本逻辑运算指令
移位和循环移位指令
串比较指令
熟记指令的格式和功能。

## Slide 91: 作业（1）
习题5、习题13、习题19、系统37、习题55。
（补充题1）指出下列指令中哪些是错误的，错在什么地方？
  （1）ADD AL, AX
  （2）ADD 8650H, AX
  （3）ADD DS, 0200H
  （4）ADD [BX], [1200H]
  （5）ADD IP, 0FFH
  （6）ADD [BX＋SI＋3], IP
  （8）INC [BX]

## Slide 92: 作业（2）
（补充题2）写一个短指令序列，要求计算BL和CL中的数据的平方和；在计算开始前，将5和6分别装入BL和CL寄存器；结果存放在DL寄存器中。
（补充题3）设计短指令序列，将AL中奇数位的值均为1，偶数位的值均为0，并将AH中的位取反。