## Slide 1: 第3章 寻址方式
罗文坚
中国科大 计算机学院
http://staff.ustc.edu.cn/~wjluo/mcps/

## Slide 2: 本章内容
指令格式的回顾
数据寻址方式
程序存储器寻址方式
堆栈存储器寻址方式
I/O端口寻址

## Slide 3: 指令的组成
指令通常应提供的信息
  做什么操作、操作数从哪里来、操作结果放在哪里
  对于调用和转移指令，还要涉及转移或调用地址的提供方式
指令的组成
  操作码字段（Field）：标明计算机要执行什么操作。
    相对简单：对每一种操作指定相应的二进制代码即可。
  操作数字段：指出指令在执行过程中所需要的操作数（值为多少 或者放在什么地方或者控制转移到什么地方），以及操作结果送到哪里。
    比较复杂：寻址方式！
操作码 | 操作数 | …… | 操作数

## Slide 4: 寻址方式
定义1：指令中操作数的表示方式。
定义2：规定如何对地址字段作出解释以找到操作数。
程序转移时需提供转移地址，这与提供操作数地址在方法上没有本质区别，因此也归入寻址方式的范畴。
一个指令系统能够提供哪些寻址方式，能否为编制程序提供方便，这是指令系统设计的关键。
高效开发微处理器软件，需通晓每条指令采用的寻址方式。

## Slide 5: 本章内容
指令格式的回顾
数据寻址方式
程序存储器寻址方式
堆栈存储器寻址方式
I/O端口寻址

## Slide 6: 数据寻址方式
寄存器寻址
立即寻址
直接数据寻址
寄存器间接寻址
基址加变址寻址
寄存器相对寻址
相对基址加变址寻址
比例变址寻址（80386及更高档）
RIP相对寻址（Pentium 4和Core 2的64位模式）

## Slide 7: 以MOV指令为例
注意：
  MOV指令是把源操作数复制到目的操作数，源操作数并不改变。
  除MOVS指令外，任何其他指令都不允许储存器到存储器的传送。

## Slide 8: 以MOV指令为例

## Slide 9: 以MOV指令为例

## Slide 10: 寄存器寻址
寄存器寻址：操作数在寄存器中。
  只要记住寄存器名，就很容易使用。
  8位、16位、32位、64位寄存器
指令中使用相同长度的寄存器。
  正确：MOV AX, BX
  错误：MOV AX, BL
  少数指令例外。
    例如，移位指令SHL：SHL DX，CL
就MOV指令而言：
  不允许段寄存器到段寄存器的MOV指令。
  CS不能作为MOV指令的目的操作数。
Notes: 指令MOV CS, AX，MASM6.11编译时没有报错，但MASM5.0编译时报错。

## Slide 11: Example
0000 8B C3 MOV AX, BX；把BX的内容复制到AX
0002 8A CE MOV CL, DH
0004 8A CD MOV CL, CH
0006 66 | 8B C3 MOV EAX, EBX
0009 66 | 8B D8 MOV EBX, EAX
000C 66 | 8B C8 MOV ECX, EAX
000F 66 | 8B D0 MOV EDX, EAX
0012 8C C8 MOV AX, CS
0014 8E D8 MOV DS, AX；CSDS分两步实现
0016 8E C8 MOV CS, AX；编译通过，运行有问题

## Slide 12: 立即寻址
立即数：在存储器中，数据紧接着放在操作码后面。
立即寻址可操作字节、字数据、双字数据（32位微处理器）、64位数据（64位模式）。
  MOV AX, 1234H
  MOV EAX, 123456H
  MOV RAX, 123456780A311200H

## Slide 13: Example
MOV BL, 44；十进制数44送入BL寄存器
MOV AX, 44H；十六进制数44送入AX
MOV CL, 11001110B；二进制数11001110B送入CL
说明：
  字母H表示16进制数。如果十六进制数以字母开头，则汇编程序要求前面加0，如0F2H。
  如果用撇号将ASCII码括起来，也可以表示立即数，如MOV BX，’AB’。
  对于二进制数，在数字后面加字母B来表示。

## Slide 14: Example
.MODEL TINY；选择TINY模型，把程序汇编成一
；个代码段。TINY程序将会被成.COM程序，
；适用于DOS系统
.CODE；指示代码段的开始
.STARTUP；指示程序的开始
MOV AX, 0
MOV BX, 0
MOV SI, AX
MOV DI, AX
MOV BP, AX
.EXIT；返回到DOS操作系统
END；程序结束

## Slide 15: 汇编语言的语句格式简介
汇编语言程序中的每条语句由4个字段组成。
  标号、操作码、操作数、注释
LABEL | OPCODE | OPERAND | COMMENT
DATA1 | DB | 23H | ;定义DATA1为字节23H
 | …… |  | 
START1： | MOV | AL, BL | ;把BL的内容复制AL
 | MOV | CX, 200 | ;把200装入CX
 | …… |  | 

## Slide 16: .LST文件
程序被汇编后，可以生成程序清单，即.LST文件。

## Slide 17: Visual C++内嵌汇编程序
汇编程序也可以内嵌在Visual C++程序中。

## Slide 18: 直接数据寻址
直接数据寻址：把位移量加到默认的段基址或其他段基址上形成地址。
直接数据寻址有两种形式：
  直接寻址（Direct addressing）
  位移量寻址（displacement addressing）

## Slide 19: 直接数据寻址—直接寻址
直接寻址：用于存储单元与AL、AX、EAX寄存器之间传送数据。
  这类指令通常是3个字节长。对于80386及更高型号的微处理器，指令前面可能出现一个表示寄存器长度的前缀，从而超过3个字节。
例：
  MOV AL, DATA；假定DATA是存储单元的符号地址
  MOV AL, NUMBER；NUMBER指向数据段存储单元
  MOV ES：[2000H]，AL

## Slide 20: 直接数据寻址—位移量寻址
位移量寻址指令：将数据从存储单元移动到寄存器（不含AL、AX、EAX）的指令，称为位移量寻址指令。
例如：
  MOV CL, DS:[1234H]
  MOV DATA1, EAX
  MOV EDI, SUM1；SUM1已定义

## Slide 21: Example
SMALL模型：允许包含一个数据段和一个代码段。

## Slide 22: 寄存器间接寻址
寄存器间接寻址允许寻址任何存储单元的数据。
16位微机：BP、BX、DI、SI。
  例、MOV AX, [BX]，如果[DS]=0100H，[BX]=1000H，则将存储器中02000H中的内容送入AX，低地址低字节，高地址高字节。
80386及更高档微处理器：除了用BP、BX、DI、SI寄存器做间接寻址寄存器外，允许使用除ESP以外的任何扩展寄存器。
  说明：ESP归入堆栈寻址。
64位模式下，可以使用任意64位寄存器来保存一个64位线性地址。

## Slide 23: Example
MOV CX, [BX]；数据段
MOV [BP], DL；使用BP、EBP时，默认段为堆栈段
MOV [DI], BH；数据段
MOV [DI], [BX]；错！串指令外，不允许MemMem
MOV AL, [EDX]；数据段
MOV ECX, [EBX]；数据段
MOV RAX, [RDX]；64位模型

## Slide 24: 寄存器间接寻址
BX、DI、SI：默认段寄存器为DS
BP：默认段寄存器为SS
  注意：SP
EAX、EBX、ECX、EDX、EDI、ESI：默认段寄存器为DS
EBP：默认段寄存器为SS
  注意：ESP
在实模式下，32位寄存器寻址存储器时，32位寄存器的内容不允许超过0000FFFFH。

## Slide 25: 寄存器间接寻址
在保护模式下，只要不访问权限字节规定的段之外的存储单元，任何值都可以在用于间接寻址寄存器的32位寄存器中使用。
  例如：MOV EAX, [EBX]
可用汇编伪指令规定传送数据的长度。
  BYTE PTR, 或WORD PTR, 或DWORD PTR，或QWORD PTR
  例，MOV [DI], 10H；传送字节？字？
  例，MOV BYTE PTR [DI], 10H；传送字节
  例，MOV DWORD PTR [DI], 10H；传送双字

## Slide 26: 寄存器简介寻址
寄存器间接寻址常用于引用存储系统中的数据表。

## Slide 27: 基址加变址寻址
基址加变址寻址：类似于间接寻址，用于间接地访问存储器。
8086~80286：
  基址寄存器BX或BP + 变址寄存器SI或DI。
  通常，基址寄存器用于保持数组的起始地址，变址寄存器用于保持数组元素的相对位置。
  注意：使用BP时，默认段寄存器是SS。

## Slide 28: 基址加变址寻址
80386及更高档微机
  允许除了ESP以外的任意两个32位扩展寄存器组合使用。
  例如，MOV DL, [EAX+EBX]
  注意：使用EBP时，默认段寄存器是SS。

## Slide 29: 基址加变址寻址
例，实模式下，用“基址加变址寻址”定位数据
  BX=1000H，DI=0010H，DS=0100H
0
0

## Slide 30: 基址加变址寻址
例，用“基址加变址寻址”定位数组数据

## Slide 31: 寄存器相对寻址
寄存器相对寻址：位移量+基址寄存器或变址寄存器。
例，MOV AX, [BX+1000H]
  已知DS=0200H
0
0

## Slide 32: 寄存器相对寻址
16位微机中，BX、DI或SI寻址数据段，BP寻址堆栈段。
80386以上微处理器中，位移量可以是32位的数字，寄存器可以是除了ESP外的任何32位寄存器。
位移量的形式：
  MOV AL, [DI+2]
  MOV AL, [SI-1]
  MOV AL, DATA[DI]
  MOV AL, DATA[DI+3]

## Slide 33: 寄存器相对寻址
用寄存器相对寻址方式寻址数组数据
  可以用DI存取一个元素。

## Slide 34: 相对基址加变址寻址
相对基址加变址寻址
  基址寄存器+变址寄存器+位移量
例，MOV AX, [BX+SI+100H]，假设DS=1000H

## Slide 35: 相对基址加变址寻址
用相对基址加变址寻址访问数组
  用位移量寻址文件，基址寄存器寻址记录，变址寄存器寻址记录中的元素

## Slide 36: 比例变址寻址
比例变址寻址是80386以上的微处理器所特有的寻址方式。
  有效地址EA由基址、变址、位移量和比例因子4部分组合而成。
EA=[基址寄存器]+[变址寄存器]×[比例因子]+[位移量]
  通用寄存器EAX、EBX、ECX、EDX、EBP、ESP、ESI和EDI都可以用作基址寄存器，用于修改内存地址（用EBP/ESP时，段寄存器为SS）。
  除ESP外，通用寄存器都可以用作变址寄存器。
  能以1、2、4、或8的比例因子对变址值进行换算，以便于对数组结构的寻址。

## Slide 37: 比例变址寻址
MOV EAX, [EBX+4*ECX]
MOV [EAX+2*EDI+100H], CX
MOV AL, [EBP+2*EDI+2]
MOV EAX, ARRAY[4*ECX]
MOV RAX, [8*RDI]（64位模式）

## Slide 38: RIP相对寻址
RIP相对寻址是64位模式下，采用64位指令指针寄存器来寻址平展内存模式下的线性位置。
  在64位方式中，用一带符号的32位位移量进行相对寻址，由符号扩展的32位位移量的值加在RIP中的64位值以计算下一条指令的有效地址。
  偏移是有符号的，因此位于指令±2GB范围内的数据都可以通过这一寻址模式访问。
例1，CMP WORD PTR [RIP+ffff5b89H], 5a4dH
例2，如果RIP=1000000000H，一个32位偏移为300H，那么被访问的位置为1000000300H。

## Slide 39: 16位微处理器的数据寻址方式
立即寻址
寄存器寻址
存储器寻址
  物理地址PA：段基址SBA（Segment Base Address）与有效地址EA（Effecitive Address） 组合。
  有效地址EA：基址寄存器（BX和BP）、变址寄存器（SI和DI）、指令中给出的8位或16位位移量的组合。
EA=[基址寄存器]+[变址寄存器]+[位移量]
  不同组合方式，形成不同的寻址方式：
    直接寻址
    寄存器间接寻址
    基址加变址寻址
    寄存器相对寻址
    相对基址加变址寻址

## Slide 40: 32位微处理器的数据寻址方式
立即寻址
寄存器寻址
存储器寻址
  物理地址PA：段基址SBA（Segment Base Address）与有效地址EA（Effective Address） 的组合。
  有效地址EA：基址、变址、位移量和比例因子的组合。
EA=[基址寄存器]+[变址寄存器]×[比例因子]+[位移量]
直接寻址
寄存器间接寻址
基址加变址寻址
寄存器相对寻址
相对基址加变址寻址
比例变址寻址
没有变址字节时，不允许ESP。

## Slide 41: 32位微处理器的存储器寻址方式计算

## Slide 42: 64位微处理器的数据寻址方式
立即寻址
寄存器寻址
存储器寻址
  物理地址PA：段基址SBA（Segment Base Address）与有效地址EA（Effective Address） 的组合。
  有效地址EA：基址、变址、位移量和比例因子的组合，或RIP与位移量的组合。
EA=[基址寄存器]+[变址寄存器]×[比例因子]+[位移量]
或
EA=[RIP]+[位移量]

## Slide 43: 64位微处理器的数据寻址方式
有效地址EA为基址、变址、位移量和比例因子的组合时，各部分的要求如下。
  位移量：一个8位、16位或32位值。
  基址：在一个32位(若REX.W设置，为64位)通用寄存器中的值（即基址寄存器中的值）。
  变址：在一个32位(若REX.W设置，为64位)通用寄存器中的值（即变址寄存器中的值） 。
  比例系数：值2、4或8，用于与变址值相乘。
  在大多数情况下，基址寄存器和变址寄存器能在16个可用的通用寄存器之一中规定。

## Slide 44: 指令中带方括号的地址表达式遵循的规则
立即数可以出现在方括号内，表示直接地址，例如[2000H]
  注意区别：MOV AX, 2000H 和 mov AX, [2000H]
16位微处理器中，只有BX/BP，SI/DI四个寄存器可以出现在[ ]内。它们可以单独出现，也可以组合出现（只能相加），或以寄存器与常数相加的形式出现。但BX和BP寄存器不允许同时出现在一个[ ]内，SI和DI也不能同时出现。
  正确：[BX+SI－2]
  不正确：[BX－SI－2]
由于方括号有相加的含义，下面几种写法等价：
  6[BX][SI]
  [BX+6][SI]
  [BX+SI+6]

## Slide 45: 指令中带方括号的地址表达式遵循的规则
若方括号内包含BP，则蕴含使用SS来提供基地址。
物理地址=16×SS+EA。
  8086 CPU中，包含BP的操作数有下列三种形式：
      DISP[BP+SI]
      DISP[BP+DI]
      DISP[BP]
    注：DISP是8位或16位的位移量
  允许用段超越前缀将SS修改为CS、DS或ES中的一个。

## Slide 46: 指令中带方括号的地址表达式遵循的规则
其余情况蕴含使用DS来提供基地址。物理地址计算方法为：
物理地址＝16×DS＋EA
  8086 CPU中，操作数可以有以下几种形式：
      [DISP]
      DISP[BX] 或 DISP[SI] 或 DISP[DI]
      DISP[BX+SI]
      DISP[BX+DI]
  同样允许用段超越前缀将DS修改为CS、 ES或SS中的一个。

## Slide 47: 本章内容
指令格式的回顾
数据寻址方式
程序存储器寻址方式
堆栈存储器寻址方式
I/O端口寻址

## Slide 48: 程序存储器寻址
用于JMP（转移）和CALL（调用）指令的程序存储器寻址方式有三种形式：
  直接程序存储器寻址
  相对程序存储器寻址
  间接程序存储器寻址

## Slide 49: 直接程序存储器寻址
直接程序存储器寻址：转移指令的目的地址和操作码一同存储。
例，程序要跳转到存储单元10000H处执行下一条指令，则地址10000H在存储器中被放在操作码的后面。
JMP [10000H]
1000H装入CS，0000H装入IP

## Slide 50: 直接程序存储器寻址
直接转移通常是远转移（far jump），可以转移到任何存储单元执行下一条指令。
  远转移又称为段间转移。
在实模式下，远转移通过改变CS和IP的内容，可以访问1M存储器内的任何单元。
在保护模式操作中，远转移访问描述符表里的新的代码段描述符，允许转移到80386~Core2的整个4GB地址范围内的任何存储单元。
在64位模式下，CS寄存器包含一个指向描述符的指针，该描述符包含了访问权限和特权级，但不包含jump或call指令的地址。

## Slide 51: 相对程序存储器寻址
相对程序存储器寻址：相对于指令指针（IP/EIP）。

## Slide 52: 相对程序存储器寻址
例，JMP [2]，JMP指令跳过后面的两个存储器字节，即指令指针和2相加，就得到下一条指令的地址。

## Slide 53: 相对程序存储器寻址
通常，在16位微处理器中，JUMP指令的格式是1字节操作码加上1或2字节的位移量。
  1字节的位移量：短转移（short jump）
  2字节的位移量：近转移（near jump）
  短转移和近转移均属于段内转移。段内转移是指转移到当前代码段中的任何位置。
在80386及更高型号的微处理器中，位移量可以是4个字节（32位数），允许用相对转移到达4GB代码段内的任何位置。

## Slide 54: 相对程序存储器寻址
相对于JMP和CALL指令包含的带符号的位移量，允许向前或向后访问存储器。
所有的汇编程序能够自动地用位移量计算距离，并选择合适的1、2或4字节形式。
在16位微处理器中，如果距离太远，超出2个字节的位移量，有些汇编程序就使用直接转移。

## Slide 55: 间接程序存储器寻址
间接程序存储器寻址：利用寄存器寻址方式、存储器操作数的寻址方式求得的操作数为转移地址。
段内寻址的例子：
  JMP AX；转移到当前代码段AX内容所指的位置
  JMP NEAR PTR [BX]；地址在存储器中
  JMP NEAR PTR [DI+2]
  JMP TABLE [BX]
  JMP ECX
  JMP RDI

## Slide 56: 间接程序存储器寻址
如果用16位寄存器存放JMP的目的地址，则是近转移。
例1，JMP BX。如果BX=1000H，则转移到段内偏移地址1000H处。
例2，JMP NEAR PTR [BX]。此时用寄存器间接寻址方式。
  JMP [BX]的默认情况是JMP NEAR PTR [BX]。
例3，JMP TABEL [BX]。若BX=4，则转移到哪一个地址？

## Slide 57: 间接程序存储器寻址
段间间接转移寻址：不仅要求改变IP中的指令偏移地址，还要改变CS中的段基值。
例，16位微处理器中，JMP DWORD PTR [EA]

## Slide 58: 本章内容
指令格式的回顾
数据寻址方式
程序存储器寻址方式
堆栈存储器寻址方式
I/O端口寻址

## Slide 59: 堆栈存储器寻址方式
堆栈在微处理器起着重要的作用，用来暂存数据，为程序保存返回地址。
部分相关指令：
  PUSH / POP指令：数据入栈 / 出栈
  CALL / RET指令：CALL用堆栈保存返回地址，RET从堆栈取出返回地址
堆栈存储器用两个寄存器维护：堆栈指针（SP或ESP），堆栈段寄存器（SS）。
  堆栈指针总是指向栈顶数据，因而是满堆栈。
Notes: 当堆栈指针指向最后压入堆栈的数据时,称为满堆栈(Full Stack)，而当堆栈指针指向下一个将要放入数据的空位置时,称为空堆栈(Empty Stack)。

## Slide 60: 堆栈存储器寻址方式
当字数据压入堆栈时，高8位数据放入SP-1寻址的单元，低8位数据放入SP-2寻址的单元，然后SP中的值减2。
PUSH BX指令

## Slide 61: 堆栈存储器寻址方式
当字数据出栈时，低8位数据从SP寻址的单元取出，高8位数据从SP+1寻址的单元取出，然后SP中的值加2。
POP BX指令

## Slide 62: 堆栈存储器寻址方式
实模式中，SP/ESP寄存器加上SS×10H形成堆栈存储器地址。
保护模式中，SS寄存器的内容是用于访问一个描述符的选择子。
在8086~80286中，PUSH和POP总是按字（不是字节）进行数据出栈和入栈的。
在80386以上微处理器中，允许字或双字入栈/出栈。
在64位模式下，允许64位寄存器入栈/出栈。
思考题：写一个C语言程序，判断栈的增长方向。

## Slide 63: 本章内容
指令格式的回顾
数据寻址方式
程序存储器寻址方式
堆栈存储器寻址方式
I/O端口寻址

## Slide 64: I/O端口寻址
I/O端口的范围是0000H~FFFFH（216个8位端口）。
  使用地址总线的低16位。
I/O端口的寻址有2种方式。
  直接端口寻址方式
  间接端口寻址方式

## Slide 65: 直接端口寻址方式
直接端口寻址方式：在I/O指令中，端口地址以8位立即数的形式出现。
  仅适合于访问地址00~FFH的端口。
例，IN AL, 80H
  从地址为80H的端口读取一个字节数据到AL中。

## Slide 66: 间接端口寻址方式
间接端口寻址方式：I/O端口地址预先存放在DX寄存器中。
  适合于地址0000H~FFFFH的全部端口。
例，MOV DX, 2000H
OUT DX, AX
  将AX中的16位数据发送到DX、DX+1确定的端口2000H和2001H。

## Slide 67: 本章小节
数据寻址方式
  立即寻址、寄存器寻址、存储器寻址
程序存储器寻址方式
  直接、相对、间接
  段内、段间
堆栈存储器寻址方式
  栈是递减型的满堆栈
I/O端口寻址
  直接、间接

## Slide 68: 作业（1）
习题7
习题23
习题27
习题33
习题35

## Slide 69: 作业（2）
8086 CPU中，设DS=1000H，ES=2000H，SS=3500H，SI=00A0H，DI＝0024H，BX=0100H，BP=0200H，数据段中变量名为VAL的偏移地址值为0030H，试说明下列源操作数字段的寻址方式是什么？
  MOV AX, [100H]
  MOV AX, VAL
  MOV AX, [BX]
  MOV AX, ES:[BX]
  MOV AX, [SI]
  MOV AX, [BX+10H]
  MOV AX, [BP]
  MOV AX, VAL[BP][SI]
  MOV AX, VAL[BX][DI]
  MOV AX, [BP][DI]

## Slide 70: 作业（3）
80386 CPU中，下列指令的源操作数的寻址方式是什么？
  MOV EAX, EBX
  MOV EAX, [ECX][EBX]
  MOV [ESI], [EDX×2]
  MOV EAX, [ESI×8]
  MOV EDX, [ESI][EBP+0FFF0000H]